МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по техническому обслуживанию насоса должны производиться только после отключения электропитания насоса.

Все работы по ремонту насоса проводятся только в специализированных организациях, квалифицированным персоналом.

Внимание! В случае несоблюдения нижеприведенных мер безопасности и/или повреждений насоса по вине пользователя, производитель и продавец не несут ответственности за материальный и прочий  произошедший в результате этого ущерб.

Чтобы избежать возможного поражения током при работе насоса, соблюдайте осторожность, так как вода является проводником тока.

Не допускайте безнадзорного пользования насосом детьми и немощными людьми. Не используйте кабель питания для переноса насоса, не выдергивайте за кабель вилку из штепсельной розетки, не беритесь за вилку мокрыми руками. Предохраняйте кабель от действия высокой температуры, масла и острых предметов.

Запрещено:

- эксплуатировать насос в разобранном виде,  с открытым или поврежденным корпусом и  шнуром питания.

- самостоятельно проводить ремонт и настройку устройства, в том числе замену шнура питания,

- протирать устройство растворителями и им подобными веществами.

При обнаружении неисправности, нарушении целостности корпуса и шнура питания, необходимо отключить устройство от сети и обратиться к продавцу, изготовителю  или его представителю.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует безотказную работу насоса в течение 6 месяцев при соблюдении потребителем требований по эксплуатации указанных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи потребителю.

Гарантийные обязательства не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по текущему уходу, нарушения сохранности пломб, самостоятельного ремонта  или изменения  конструкции  устройства, неправильного  подключения насоса, а также повреждения в результате удара или падения.

| Дата продажи ___________________ Продавец ___________________ Штамп торгующей организации ___________________ | Отметки |
| --- | --- |

НАСОС

JR-5500

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!

НАЗНАЧЕНИЕ.

Насосы  предназначены для перекачивания чистой или слабо загрязненной воды, содержащей небольшое количество взвешенных частиц в фонтанах, садовых прудах, для выкачивания воды из гаражей, погребов, подвалов, бассейнов, для использования

в садоводстве, в домашнем хозяйстве, для полива на приусадебном участке и т.д.

Насосы не пригодны для перекачивания агрессивных сред,  жидкостей содержащих кислоты, огнеопасных жидкостей, жидкостей с длинноволокнистыми включениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Марка насоса | Габаритный размер | Макс-ная произво-дительность | Расход воды на высоте 2,2 метра , с лейкой л/ч | Макс-ная высота подъема воды | Мощность | Напря-жение, частота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR-5500 | 270x210x130 мм | 5500 л/ч | 290 м | 5м | 200 Вт | 220 В ~50 Гц |

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- насос                                                                       - 1 шт.

- переходник                                                            - 1 шт.

- шланг                                                                     - 1 шт.

- лейка с клапаном                                                 - 1 шт.

- уплотнительная прокладка для лейки               - 1 шт.

- руководство по эксплуатации                            - 1 шт.

- индивидуальная упаковка                                   - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Соберите устройство. Прикрутите к насосу переходник, шланг, лейку.

Для подключения лейки к шлангу используйте темную уплотнительную прокладку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде чем включить насос, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Все работы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием насоса, выполнять в соответствии с положениями  данного руководства.

Во избежание несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, для обеспечения вашей безопасности, насос должен подключатся к 3-х контактной заземленной  розетке сети переменного тока 220В. Рекомендуется  установить УЗО (Устройство защитного отключения).

Перед включением,  удостоверьтесь в целостности корпуса насоса и подводящего

электрического кабеля, проверьте, нет ли повреждений изоляции.

Песок и другие абразивные примеси в жидкости могут стать причиной

повышенного износа насоса и снижения его производительности.

Погрузите насос в емкость с водой, предварительно убедившись, что уровня воды достаточно. Насос должен быть полностью погружен в воду на дно ведра, бочки, или другой емкости.  Максимальная глубина погружения - 5м. Температура воды не должна превышать  450С. Избегайте  длительной работы насоса без воды. Насос оборудован поплавковым выключателем. Не допускается эксплуатировать насос  не зафиксировав кабель выключателя рис 1.  Для правильной работы выключателя зафиксируйте кабель как показано на рис 2.  В нижнем положении выключатель выключен, в верхнем  положении выключатель включен.  Если  требуется постоянная работа насоса выключатель зафиксировать как на рис 3. Переходник для шланга может занимать удобное вам  положение рис 4;5.

Возможно подключить к насосу переходники  резьбой 1" или 1/2".

Вставьте вилку питания в розетку.

Для кратковременной подачи воды нажмите на рычаг РИС 6;7

Для постоянной подачи воды  потяните рычаг на себя рис 8;9, поверните  рычаг вправо или влево рис10.

# Text boxes

рис6 		 рис7 		   рис8		 рис9 		 рис10